Мозаика из алюминия на самоклеющейся основе

Применение:

Декорирование стен, дверей, витрин, перил, колонн,  барных стоек, стоек ресепшн, создание панно и настенных картин.

Укладка:

- Перед укладкой мозаика должна храниться в теплом помещении

-Поверхность основания должна быть сухой, достаточно гадкой и ровной, без волнообразных участков, отштукатурена, прошлифована, обеспылена и прогрунтована (должна иметь финишную подготовку). Основания должны быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел и любых веществ, ослабляющих силу адгезии.

-Перед укладкой необходимо снять защитный слой с обратной стороны мозаики  и наклеить её на  поверхность, хорошо приглаживая мозаику, чтобы не допустить попадания воздуха. При необходимости  воспользоваться резиновой киянкой, аккуратно, чтобы не повредить мозаику. При этом сила адгезии самоклеящейся подложки к поверхности такова, что её нельзя снять без применения инструмента. Повторно уже приклеенную мозаику использовать нельзя.

-После укладки, убрать защитную плёнку с поверхности «мозаики» и протереть её мягкой салфеткой

- Швы мозаики  можно  не затирать, так как чёрная самоклеящаяся подложка отлично гармонирует с любым из декоров мозаики.

-Не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.